| 9 | أداة |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | برغي | P8=1.5mm |
| 7 | صامولة | P7=1.5mm |
| 6 | دولاب مسنن | Z6=30 |
| 5 | دولاب مسنن | Z5=15 |
| 4 | دولاب مسنن | Z4=40 |
| 3 | دولاب مسنن | Z3=20 |
| 2 | ممسك |  |
| 1 | قطعة أسطوانية |  |
| 0 | هيكل |  |
| المعلم | العنصر | ممزاته |

المخرطة TOUR

تمرين 1 :    يمثل الرشم أسفله نموذجا لمخرطة

- أنجز سلسلة الحركة

- أحسب نسبة التوصيل :     r -

- نريد إنجاز لولبة على القطعة (1) طولها L=120mm  .ما هي المسافة التي ستقطعها الأداة (9)؟ استنتج وسع إزاحة الصامولة (7)   Y7=?.

- أحسب في هذه الحالة عدد دورات :

- البرغي (8)   n8=?

- القطعة (1)   n1=?

- المحرك  n=?

- خطوة اللولبة التي أنجزناها على القطعة (1)  P1=?.

- حدد مجال قابلية القلب لمنظم البرغي و الصامولة (7-8) إذا علمت أن القطر الإسمي هو : D=25mm.

- هل هذا المنظم قابل للقلب أم غير قابل للقلب ؟ علل حوابك.

تمرين 2 :    يمثل الرشم جانبه نموذجا لراسمة الحلز

- أذكر أنواع الدواشك المستعملة في الجهاز.

- أذكر اسم المنظم (7-8)

- أنجز سلسلة الحركة

- نريد إنجاز حلز على الأسطوانة (6) طولهL=200mm  . ما هي المسافة التي ستقطعها الأداة (9)؟ استنتج وسع إزاحة الصامولة (8)   Y8=?.

- أحسب في هذه الحالة عدد دورات :

- عدد دورات البرغي (7)   n8=?

- عدد دورات الأسطوانة (6)   n6=?

- عدد دورات المدوارة (10)  n10=?

- خطوة الحلز الذي أنجزناه على الأسطوانة (6)  P6=?.

المعطيات :   Z1=Z3=10   	Z2=30		Z5=20		الخطوة : P7=P8=2.5mm

تمرين 3 :

- أنجز سلسلة الحركة.

- حدد اتجاه حركة العنصرين (4) و (5).

- أحسب المسافة التي ستقطعها الصامولة (5) عندما نعطي للمدوارة (1) 10 دورات n1=10tr   x=? علما أن الخطوة : P3=P5=1.5mm

- أحسب في هذه الحالة مسافة إزاحة الساق (4)  y=?. إذا علمت أن المستوى مائل (2) مائل ب 25 درجة .