المثقبـــة الآليــــــــة

تمرين 1 :     يمثل الرشم جانبه نموذجا لمثقبة آلية

المعطيات :  Z1 = 48    Z2 = Z4 = 16    Z3 = 32

- أذكر أنواع الدواشك المستعملة في المنظم

- أنجز سلسلة الحركة في حالة تركيب المدوارة (6) على:

- المحور (B) .

- المحور (A) .

- أحسب نسبة التوصيل :     r -

- إذا كان المثقاب (9) ينفذ في كل دورة ب 0.1mm داخل الخشب، فكم عدد الدورات التي يحتاجها لكي ينجز ثقبا عمقه 30mm . n9=?

- أحسب في هذه الحالة عدد دورات المدوارة (6) في حالة تركيبها على :    n6=?

- المحور (B) .

- المحور (A) .

الرافعة الكهربائية

تمرين 2 :     يمثل الرشم جانبه نموذجا لرافعة

- أنجز سلسلة الحركة.

- أحسب نسبة التوصيل :     r -

- إذا كان المحرك يدوربسرعة  N = 1000tr/min ، فكم عدد الدورات التي سينجزها في ظرف ثلاث دقائق t = 3min                                 n = ?

- أحسب في هذه الحالة عدد الدورات :   n2= ?      /n1= ? n5= ?    /     n4= ?     /     n3= ?

- أحسب المسافة التي ستقطها الحمولة.   d = ?

المعطيات : Z2 = 4.Z1       Z4 = 5.Z3

محيط البكرة : P = 90mm

مدور الأسطوانة Tourne disque

تمرين 2 :     يمثل الرشم جانبه نموذجا لمدور الأسطوانة

- أنجز سلسلة الحركة

- أحسب نسبة التوصيل :                              r -

- أحسب سرعة الدوران : N2=?     /   N1=?   N5=?    /    N3=?

- إذا كان المحرك يدوربسرعة                   N = 500tr/min ، فكم عدد الدورات التي سينجزها في ظرف t = 15min   n = ?

- أحسب في هذه الحالة عدد الدورات :

n 5= ?  /  n3= ? /  n2= ?/  n1= ?

- ما اسم الدولاب (4) ؟ و ما دوره ؟.

تمرين 2 :     يمثل الرشم أسفله نموذجا لآلة التسجيل

- أنجز سلسلة الحركة

- أحسب نسبة التوصيل :        r -

- أحسب سرعة الدوران : N2=?     /   N1=?     N4=?    /    N3=?

- لدينا شريط مدته 60mn . أحسب :

- عدد دورات المحرك عند تشغيل وجه واحد : n = ?

- عدد دورات الدولاب (5)  : n5 = ?

- طول الشريط : L = ?

الدراجــــــة  النــاريـــــــــة

يمثل الرشم أعلاه نموذجا لدراحة نارية

- أذكر إسم المناظم المستعملة في الدراجة النارية

- من المعلوم أنه لتشغيل (Demarrage) محرك الدراجة النارية، فإننا نضغط على الدواسة (8) فتصل بذلك حركة الدوران إلى المحرك.

أنجز سلسلة الحركة التي توضح كيفية وصول حركة الدوران إلى المحرك.

- بعد تشغيل المحرك، قطعت بالدراجة مسافة d = 15 Km  في ظرف t = 20min.

أحسب في هذه الحالة :

- سرعة الدراجة ب (m/s)   V=? .

- عدد دورات العجلة الخلفية (7)  n7=?  وسرعة دورانها N7=?  ب (tr/mn).

- عدد دورات الدولاب (4)  n4=?  وسرعة دورانه N4=?  ب (tr/mn).

- عدد دورات الدولاب (3)  n7=?  وسرعة دورانه N3=?  ب (tr/mn).

- عدد دورات البكرة (2)  n7=?  وسرعة دورانها N2=?  ب (tr/mn).

- عدد دورات المحرك  n=?  وسرعة دورانها N=?  ب (tr/mn).

# Text boxes

المعطيات : D2 = 3/2 x D1          D5 = 2 x D3

سرعة دوران المحرك : N = 500tr/mn

4

1

2

الشريط